## Slide 1: 中間発表

## Slide 2: 1,要求仕様

## Slide 3: システムの概要
・外出または帰宅に応じて自動でエアコンを稼働、停止、操作
・ユーザーはLINEでエアコンやシステムの稼働条件の設定や参照することができる。

## Slide 4
・ユーザはエアコンの設定温度、稼働・停止範囲と自宅の位置
を任意に設定できること
・位置情報からユーザと家までの距離を計測し、設定範囲と比較してエアコンを条件に沿った操作が できること
・ユーザが LINE を通じて設定の変更ができること
・ユーザが LINE を通じて設定・エアコンの状態を確認できること
機能要求

## Slide 5
• ユーザーの設定要求が不可能または過剰な時に要求を否定できること
• 要求を否定した場合に LINE を通じてその旨を返答できること
非機能要求

## Slide 6: 想定する利用者
1. iPhoneユーザのエアコンの使用者全体
2. 外出時に電源を落とすことを忘れるもしくは面倒と感じる人
3. 帰宅時の家の室温に暑いまたは寒いなど不満を持つ人
4. 電気代に困る人

## Slide 7: 2,設計

## Slide 8
ユーザが設定を変更した場合
・エアコンの温度
・稼働範囲
・停止範囲
稼働・停止範囲の条件に当てはまる場合
・エアコンの状態と温度
・室内の気温
境界値・初期値などの
ユーザ条件を設定
エアコンを
Remo3を通じて稼働・停止・調整
(設定範囲の条件に当てはまるとき)
室内の気温の情報をRemo3を通じて
ユーザが設定した時間ごとに取得
ユーザの位置情報を取得
システム処理の流れ

## Slide 9: 必要なモジュール(.gsファイル)
・ スプレッドシート用管理プログラム
・Remo3 からのデータ取得用プログラム
・センサデータ用管理プログラム (室内の温度)
・エアコン操作用プログラム (ユーザ設定、稼働状況、室内の温度、設定情報確認に応じて操作)
続き

## Slide 10
・ユーザーの現在位置特定用のプログラム(Geolocation API)
・自宅の位置情報用のプログラム(Geolocation API)
・距離の計算 (ハバーシンの公式)プログラム

## Slide 11: プロジェクト計画

## Slide 12: 開発体制
リーダー兼開発文書責任者：山元雅貴
開発文書責任者：WU Junting
プログラム責任者：阿曽有作
発表資料責任者：千田唯人

## Slide 13: 開発スケジュール